Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

| Oferowany samochód marki …......................., model ….......................................... |
| --- |
| Parametr wymagany | Parametr oferowany Proszę podać konkretne oferowane wartości |
| • fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 |  |
| • rozstaw osi powyżej 3300 mm |  |
| • lakier akrylowy - beż metalik |  |
| • komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu tkaniną popiel, tapicerka w kolorze antracyt |  |
| • silnik wysokoprężny, turbodoładowany o pojemności : min. 2.0 l |  |
| • silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min.150 KM |  |
| • zużycie paliwa średnio 7,5 l/100 km |  |
| • samochód spełniający normy emisji spalin Euro 6 |  |
| • samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na jeden wózek |  |
| • homologacja pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych |  |

Wyposażony w:

| Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/ Nie |
| --- | --- |
| immobiliser |  |
| autoalarm z własnym zasilaniem |  |
| centralny zamek z pilotem |  |
| wspomaganie układu kierowniczego |  |
| koła16 obręcze stalowe |  |
|  układ hamulcowy z ABS |  |
| hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu |  |
| system kontroli trakcji: układ EDS lub równoważny |  |
| system kontroli trakcji: układ ASR lub równoważny |  |
| system kontroli trakcji: układ MSR lub równoważny |  |
| system kontroli trakcji: układ ESP |  |
| niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem |  |
|  regulowane i podgrzewane elektrycznie lusterka boczne |  |
| skrzynia biegów min. 6-biegowa mechaniczna |  |
|  klimatyzacja z elektroniczną regulacją z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej, 3-strefowa |  |
|  poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji |  |
|  pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera |  |
|  zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |
|  regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
|  zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |
|  całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne |  |
|  przesuwane prawe drzwi boczne |  |
|  tylne klapa z podgrzewaną szybą i wycieraczką |  |
|  stopień wejściowy boczny oświetlony |  |
|  gniazdo 12V z zapalniczką w kabinie |  |
|  wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |
|  elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |
|  fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego + podwójne siedzenie obok kierowcy |  |
|  I rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej 2+1, dwuosobowe ze składanym oparciem, jednoosobowe, odchylane |  |
|  II rząd przestrzeni pasażerskiej siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem |  |
| wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane |  |
|  wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe pasy bezwładnościowe |  |
|  wykładzina łatwo zmywalna antypoślizgowa w kabinie oraz przestrzeni pasażerskiej, |  |
|  trzecie światło stop |  |
|  uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |  |
|  radio Audio z głośnikami z przodu |  |
|  gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik |  |
|  pełnowymiarowe koło zapasowe |  |

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej w wózku:

| Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/ Nie |
| --- | --- |
| • stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego |  |
| • komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego |  |
| • pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |
| • najazdy aluminiowe rozsuwane |  |
| • dodatkowy schodek wzdłuż prawego boku |  |
| • oznakowanie pojazdu z przodu i tylu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |

Warunki dostawy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu

Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

1. homologację fabryczną,

2. oryginalna instrukcje obsługi w języku polskim,

3. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu

4. książkę przeglądów serwisowych.

5. świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych,

6.dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

a) fakturę VAT,

b) świadectwo zgodności WE,

c) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy,

d) kartę pojazdu,

e) oświadczenie o zapewnienie sieci zbierania.

Warunki gwarancji:

- gwarancja 24 miesiące bez limitu kilometrów

- 144 miesiące na perforację elementów nadwozia

- 36 miesięcy na powłokę lakierniczą

Termin realizacji: do 31.01..2017 r.

Termin płatności:  do 30 dni po dostarczeniu,

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby zamawiającego na swój koszt

i odpowiedzialność.

............................... dnia ..............................       		(podpis osoby uprawnionej)